## Slide 1: برنامه نویسی پایتون در رزبری پای
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد صالحی
بهار 98

## Slide 2
import RPi.GPIO as GPIO
نکته مهم : امکان دارد کتابخانه های دیگری را هم بخواهیم import کنیم مثل کتابخانه time
مرحله اول : وارد کردن کتابخانه RPi.GPIO به IDLE پایتون
واستفاده از نام مستعار GPIO به جای رشته طولانی RPi.GPIO

## Slide 3
مرحله دوم : تعین شماتیک شماره گذاری pin ها توسط دستور setmode
در اینجا دو مود مختلف زیر را داریم :
1- GPIO.BOARD
2- GPIO.BCM
: GPIO.setmode(GPIO.BOARD) مثال 1
GPIO.setmode(GPIO.BCM): مثال 2

## Slide 4
شماره گذاری GPIO.BCM

## Slide 5
شماره گذاری GPIO.BOARD بهمراه GPIO.BCM

## Slide 6
مرحله سوم : تعیین ورودی یا خروجی بودن pin ها توسط متد setup
فرم کلی تابع setup : setup([pin],[GPIO.IN ,GPIO.OUT])
یادآوری : تابعsetup در اینجا شبیه دستور pinMode در آردوینو می باشد.
GPIO.setup(18 , GPIO.OUT)مثال :
قرار دادن پین 18 بعنوان خروجی در صورت استفاده از مود BCM
نکته مهم : اگر از مود BOARD استفاده می شد ،شماره 12 را می نوشتیم

## Slide 7
مرحله چهارم : نوشتن مقدار HIGH یا LOW روی pin ها
GPIO.output(18 , GPIO.HIGH)

## Slide 8
شماتیک مدار

## Slide 9
برنامه LED چشمک زن با پایتون